digitalRead=

digitalWrite=

pinMode=

#define=

const=

map komutu=

Deney 6: Push Buton ile LED Yakmak

Malzeme Listesi:

1) Arduino UNO

2) Push Buton

3) 10K direnç (Buton için)

4) LED Diyot

5) 220 / 270 / 330 ohm direnç (LED için)

6) Yeter sayıda jumper kablo

Örnek Kodumuz:

int ledPin=3;

int butonPin=2;

int butonDurum=0;

void setup(){

pinMode(ledPin,OUTPUT); //led pinimizi çıkıs ayarladık

pinMode(butonPin,INPUT); // buton pinimizi giriş ayarladık

}

void loop(){

butonDurum=digitalRead(butonPin); // dijital olarak okuduk

if(butonDurum==HIGH){ // Eğer butona basılmış ise LED i yakalım

digitalWrite(ledPin,HIGH);

}else

digitalWrite(ledPin,LOW);		}

Deney 7:  RGB LED Kontrolü

Malzeme Listesi:

1) Arduino UNO

2) RGB LED

3) Yeter sayıda jumper kablo

Bilgi:

RGB LED, Red(Kırmızı), Green(Yeşil) ve Blue(Mavi) olmak üzere 3 ana rengi ve bu renklerin birleişim ara renkleri görüntüleyebilen bir LED çeşididir. RGB led 4 bacaklı led olarak veya modül olarak bulabileceğiniz oldukça uygun fiyatlı bir üründür.

RGB LED Arduino’ya bağlanırken R, G ve B bacakları ile kırmızı, yeşil ve mavi renkleri kontrol edeceğimizden Arduino üzerindeki PWM (~ işaretli pinler) pinlerinden herhangi birine bağlanmalıdır. Eksi (-) ile gösterilen pin ise her hangi bir GND yani toprak pinine bağlanabilir.

RGB LED içerisindeki her bir renk için 0-255 arasında PWM sinyali ile renk ayarı yapılabilir. Bu nedenle RGB led arduino bağlantısı yapılırken arduinodaki ~ işareti ile gösterilen PWM özellikli dijital pinler tercih edilmelidir. Bu sayede 3 farklı pinden ledlere farklı PWM değerleri göndererek RGB led ile farklı renkler elde etmek mümkün olacaktır. Şimdi dişi-erkek jumper kullanarak RGB LED inizi Arduino’nuza bağlayıp gerekli kodu yazınız.

Örnek Kodumuz:

int r=3;   // 3 numaralı PWM pinine bağlanmış

int g=5;   // 5 numaralı PWM pinine bağlanmış

int b=6;   // 6 numaralı PWM pinine bağlanmış

void setup() {

pinMode(r,OUTPUT); // r=3 numaralı pin çıkış olarak ayarlandı

pinMode(g,OUTPUT); // g=5 numaralı pin çıkış olarak ayarlandı

pinMode(b,OUTPUT); // b=6 numaralı pin çıkış olarak ayarlandı

}

void loop() {

analogWrite(r,0);	// r pinine Analog 0 değeri gönderildi

analogWrite(g,255);  // g pinine Analog 255 değeri gönderildi

analogWrite(b,180);   // b pinine Analog 180 değeri gönderildi

delay(500);    // 500 milisaniye bekletiliyor

}

# Text boxes

BİR SANİYE ARALIKLARLA LED YANSIN SÖNSÜN

POTANSİYOMETRE İLE İSTENİLEN DEĞERDE LEDİN YANMASINI SAĞLAMAK

BUTONA BASINCA LED YANSIN

POTANSİYOMETRE İLE LEDİN PARLAKLIĞINI DEĞİŞTİRME